# Text boxes

施工：2023年11月8日

2023年11月22日

EVOL　AOYAMA

増圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備工事

【新材料】

・ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ

・Oﾘﾝｸﾞ

【新材料】

・電動機

【新材料】

・圧力ﾀﾝｸ

【新材料　追加部品】

・ｹｰｼﾝｸﾞ一式

・羽根車

・ﾎﾞﾙﾄ

・ｽﾘｰﾌﾞ類

【施工前】

増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　設置状況

【施工前】

増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　整備前

【施工中】

圧力ﾀﾝｸ　取外し後

【施工中】

圧力ﾀﾝｸ　新旧対比

【施工中】

増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　取外し後

【施工中】

増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ　取外し後

【施工中】

1号機　分解後

【施工中】

1号機　ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ組付け

【施工中】

1号機　組立て後

旧部品一式

【施工中】

2号機　分解中

※羽根車　破損

※ｹｰｼﾝｸﾞ　歪み

【施工中】

2号機　分解中

※羽根車　破損

【施工中】

2号機　分解中

※羽根車　破損

【施工中】

2号機　ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ組付け

【施工中】

2号機　組立て後

新旧対比

【施工後】

圧力ﾀﾝｸ・増圧ﾎﾟﾝﾌﾟ

取付け後　完成

【施工後　試運転記録】

1号機

吐出圧力0.51Mpa

【施工後　試運転記録】

2号機

吐出圧力0.52Mpa

【施工後　試運転記録】

1号機

電流値3.6A

【施工後　試運転記録】

2号機

電流値2.2A

【施工後　復旧確認】

1次側ﾊﾞﾙﾌﾞ開放

三方弁　通常位置　確認

【施工後　復旧確認】

2次側ﾊﾞﾙﾌﾞ開放

【施工後　復旧確認】

漏れ確認　異常なし

【施工後　復旧確認】

自動交互運転　選択

【施工後　復旧確認】

前面ｶﾊﾞｰ　復旧確認

【旧部品一式】